## Slide 1
工程能力指数（CP：Process Capability Index）
工程能力を定量的に表した尺度の一つ。同じ工場内の製造ライン同士の優劣を比較したり、違うラインを担当する作業者の能力を比べたりなど行った後、具体的な数値として表す。 「決められた規格の範囲内で、どれだけ安定して製品を生産できるのか」ということを意味し、工程能力の高い製造ラインは、生産プロセスが安定しているといえる。
基準 | 目安
Cp ≧1.67 | 非常に優れた工程能力
1.67＞Cp ≧1.33 | 優れた工程能力
1.33＞Cp ≧1.0 | まずまずの工程能力
1.0＞Cp ≧0.67 | 不良品が多く改善が必要と判断
0.67＞Cp | 数値が非常に不足しており、品質保障が困難なため是正措置が必要と判断

## Slide 2
両側規格
：平均値
：標準偏差
：工程能力指数
：下限規格
片側規格(上限)
片側規格(下限)

## Slide 3
両（両側検定）カップ（Cp）は
上下（上限-下限）虫（6σ)で割る
両側規格
割ったるで～

## Slide 4
上（片側検定(上限)）カップ（Cp）に
刺身（3σ)上、へぇ～（上限-平均）
片側規格(上限)
刺身上、へぇ～

## Slide 5
カップ（Cp）の下（片側検定(下限)）に
刺身（3σ)、へいきか？（平均-下限）
片側規格(下限)
平気か？

## Slide 6
CPk（偏りを考慮した工程能力指数）
「規格上限値と下限値の幅のバラツキ」に対し、さらに「平均値と中央値の偏り」を考慮した指標のこと。「上限とデータの平均値との差」と「データ平均値と下限の差」のうち、数値が小さい方を採用する。
基準 | 目安
Cpk ≧1.67 | 非常に優れた工程能力
1.67＞Cpk ≧1.33 | 優れた工程能力
1.33＞Cpk ≧1.0 | まずまずの工程能力
1.0＞Cpk ≧0.67 | 不良品が多く改善が必要と判断
0.67＞Cpk | 数値が非常に不足しており、品質保障が困難なため是正措置が必要と判断

## Slide 7
：平均値
：標準偏差
：工程能力指数
：下限規格
片側規格(上限)
片側規格(下限)
上限と下限を比較して「小さい」方をCpkとする