## Slide 1
計数値
二項分布
計数値の検定・推定フロー
母不適合率
母不適合数
二項分布
ポアソン分布
ポアソン分布
一つの母集団
二つの母集団
複数の母集団
a×b 分割表
一つの母集団
二つの母集団

## Slide 2
計数値
二項分布
計数値の検定・推定フロー
母不適合率
母不適合数
二項分布
ポアソン分布
ポアソン分布
一つの母集団
二つの母集団
複数の母集団
a×b 分割表
一つの母集団
二つの母集団

## Slide 3
一つの母集団の母不適合品率の検定と推定（二項分布）
①標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
Chart: 二項分布
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
B(10,0.5) | 0.0097656 | 0.043945 | 0.11719 | 0.20508 | 0.24609 | 0.20508 | 0.11719 | 0.043945 | 0.0097656 | 0.00097656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B(20,0.5) | 1.9073e-05 | 0.0001812 | 0.0010872 | 0.0046206 | 0.014786 | 0.036964 | 0.073929 | 0.12013 | 0.16018 | 0.1762 | 0.16018 | 0.12013 | 0.073929 | 0.036964 | 0.014786 | 0.0046206 | 0.0010872 | 0.0001812 | 1.9073e-05 | 9.5367e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B(30,0.5) | 2.794e-08 | 4.0513e-07 | 3.7812e-06 | 2.5523e-05 | 0.00013272 | 0.000553 | 0.001896 | 0.005451 | 0.013325 | 0.027982 | 0.050876 | 0.080553 | 0.11154 | 0.13544 | 0.14446 | 0.13544 | 0.11154 | 0.080553 | 0.050876 | 0.027982 | 0.013325 | 0.005451 | 0.001896 | 0.000553 | 0.00013272 | 2.5523e-05 | 3.7812e-06 | 4.0513e-07 | 2.794e-08 | 9.3132e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B(50,0.5) | 4.4409e-14 | 1.088e-12 | 1.7408e-11 | 2.0455e-10 | 1.8818e-09 | 1.4114e-08 | 8.8715e-08 | 4.7684e-07 | 2.2253e-06 | 9.1236e-06 | 3.3177e-05 | 0.00010782 | 0.00031518 | 0.00083297 | 0.0019991 | 0.0043731 | 0.0087462 | 0.016035 | 0.027006 | 0.041859 | 0.059799 | 0.078826 | 0.095962 | 0.10796 | 0.11228 | 0.10796 | 0.095962 | 0.078826 | 0.059799 | 0.041859 | 0.027006 | 0.016035 | 0.0087462 | 0.0043731 | 0.0019991 | 0.00083297 | 0.00031518 | 0.00010782 | 3.3177e-05 | 9.1236e-06

## Slide 4
①標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：標本不適合品率
：サンプルサイズ
：不適合品数
一つの母集団の母不適合品率の検定と推定（二項分布）

## Slide 5
①標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
H0： = H1 ： ≠
(右片側検定)
H0： = H1 ： >
(左片側検定)
H0： = H1 ： <
：従来の不適合品率
：比較対象の不適合品率
一つの母集団の母不適合品率の検定と推定（二項分布）

## Slide 6
①標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.960
(右片側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.645
(左片側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.645
：検定統計量
優位確率
一つの母集団の母不適合品率の検定と推定（二項分布）

## Slide 7
①標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
検定統計量 の値が、手順④で定めた棄却域に入れば「優位である」と判定し、帰無仮説H0 を棄却し、対立仮説H1 を支持する。
棄却域に入らなければ「優位ではない」と判定し、帰無仮説H0 を棄却できない。
：検定統計量
：従来の不適合品率
標本不適合品率
一つの母集団の母不適合品率の検定と推定（二項分布）

## Slide 8
①標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：不適合品率の推定値
：標本不適合品率
一つの母集団の母不適合品率の検定と推定（二項分布）

## Slide 9
①標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
は信頼係数95%の場合、1.960を用いる。
：標本不適合品率
一つの母集団の母不適合品率の検定と推定（二項分布）

## Slide 10
計数値
二項分布
計数値の検定・推定フロー
母不適合率
母不適合数
二項分布
ポアソン分布
ポアソン分布
一つの母集団
二つの母集団
複数の母集団
a×b 分割表
一つの母集団
二つの母集団

## Slide 11
二つ母集団の母不適合品率の差の検定と推定（二項分布）
①標本不適合品率, と
同時推定の標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
Chart: 二項分布
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
B(10,0.5) | 0.0097656 | 0.043945 | 0.11719 | 0.20508 | 0.24609 | 0.20508 | 0.11719 | 0.043945 | 0.0097656 | 0.00097656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B(20,0.5) | 1.9073e-05 | 0.0001812 | 0.0010872 | 0.0046206 | 0.014786 | 0.036964 | 0.073929 | 0.12013 | 0.16018 | 0.1762 | 0.16018 | 0.12013 | 0.073929 | 0.036964 | 0.014786 | 0.0046206 | 0.0010872 | 0.0001812 | 1.9073e-05 | 9.5367e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B(30,0.5) | 2.794e-08 | 4.0513e-07 | 3.7812e-06 | 2.5523e-05 | 0.00013272 | 0.000553 | 0.001896 | 0.005451 | 0.013325 | 0.027982 | 0.050876 | 0.080553 | 0.11154 | 0.13544 | 0.14446 | 0.13544 | 0.11154 | 0.080553 | 0.050876 | 0.027982 | 0.013325 | 0.005451 | 0.001896 | 0.000553 | 0.00013272 | 2.5523e-05 | 3.7812e-06 | 4.0513e-07 | 2.794e-08 | 9.3132e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B(50,0.5) | 4.4409e-14 | 1.088e-12 | 1.7408e-11 | 2.0455e-10 | 1.8818e-09 | 1.4114e-08 | 8.8715e-08 | 4.7684e-07 | 2.2253e-06 | 9.1236e-06 | 3.3177e-05 | 0.00010782 | 0.00031518 | 0.00083297 | 0.0019991 | 0.0043731 | 0.0087462 | 0.016035 | 0.027006 | 0.041859 | 0.059799 | 0.078826 | 0.095962 | 0.10796 | 0.11228 | 0.10796 | 0.095962 | 0.078826 | 0.059799 | 0.041859 | 0.027006 | 0.016035 | 0.0087462 | 0.0043731 | 0.0019991 | 0.00083297 | 0.00031518 | 0.00010782 | 3.3177e-05 | 9.1236e-06

## Slide 12
①標本不適合品率, と
同時推定の標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：標本不適合品率
：同時推定の標本不適合品率
：サンプルサイズ
：不適合品数
二つ母集団の母不適合品率の差の検定と推定（二項分布）

## Slide 13
①標本不適合品率, と
同時推定の標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
H0：= H1 ：≠
(右片側検定)
H0： = H1 ：>
(左片側検定)
H0：= H1 ：<
二つ母集団の母不適合品率の差の検定と推定（二項分布）

## Slide 14
①標本不適合品率, と
同時推定の標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.960
(右片側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.645
(左片側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.645
：検定統計量
優位確率
二つ母集団の母不適合品率の差の検定と推定（二項分布）

## Slide 15
①標本不適合品率, と
同時推定の標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
検定統計量 の値が、手順④で定めた棄却域に入れば「優位である」と判定し、帰無仮説H0 を棄却し、対立仮説H1 を支持する。
棄却域に入らなければ「優位ではない」と判定し、帰無仮説H0 を棄却できない。
：検定統計量
：同時推定の標本不適合品率
二つ母集団の母不適合品率の差の検定と推定（二項分布）

## Slide 16
①標本不適合品率, と
同時推定の標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：標本不適合品率
：サンプルサイズ
：不適合品数
二つ母集団の母不適合品率の差の検定と推定（二項分布）

## Slide 17
①標本不適合品率, と
同時推定の標本不適合品率を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
は信頼係数95%の場合、1.960を用いる。
：標本不適合品率
：サンプルサイズ
：不適合品数
二つ母集団の母不適合品率の差の検定と推定（二項分布）

## Slide 18
計数値
二項分布
計数値の検定・推定フロー
母不適合率
母不適合数
二項分布
ポアソン分布
ポアソン分布
一つの母集団
二つの母集団
複数の母集団
a×b 分割表
一つの母集団
二つの母集団

## Slide 19
複数の母集団の母不適合品率の比較に関する検定と推定
①補助表()を作り、基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
の構造
優位である場合
⑥基準化残差 を求める
 | B1 | B2 | ・・ | Bj | ・・ | Bb | Ti●
A1 | x11 | x12 | ・・ | x1j | ・・ | x1b | T1●
A2 | x21 | x22 | ・・ | x2J | ・・ | x2b | T2●
： | : | : |  | : |  | : | :
Ai | xi1 | xi2 | ・・ | xiJ | ・・ | xib | Ti●
： | : | : |  | : |  | : | :
Aa | xa1 | xa2 | ・・ | xaj | ・・ | xab | Ta●
T●j | T●1 | T●2 | ・・ | T●j | ・・ | T●b | T●●

## Slide 20
複数の母集団の母不適合品率の比較に関する検定と推定
 | No.1 | No.2 | No.3 | 全体
寸法(長) | 103 | 27 | 26 | 156
寸法(短) | 26 | 30 | 29 | 85
割れ | 6 | 11 | 9 | 26
表面仕上 | 3 | 7 | 7 | 17
傷 | 2 | 2 | 2 | 6
その他 | 4 | 4 | 6 | 14
合計 | 144 | 81 | 79 | 304
元の度数表
 | No.1 | No.2 | No.3 | 全体
寸法(長) | 103 | 27 | 26 | 156
寸法(短) | 26 | 30 | 29 | 85
割れ | 6 | 11 | 9 | 26
表面仕上 | 3 | 7 | 7 | 17
傷 | 2 | 2 | 2 | 6
その他 | 4 | 4 | 6 | 14
合計 | 144 | 81 | 79 | 304
補助表()
①補助表()を作り、基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥基準化残差 を求める

## Slide 21
複数の母集団の母不適合品率の比較に関する検定と推定
 | No.1 | No.2 | No.3 | 全体
寸法(長) | 103 | 27 | 26 | 156
寸法(短) | 26 | 30 | 29 | 85
割れ | 6 | 11 | 9 | 26
表面仕上 | 3 | 7 | 7 | 17
傷 | 2 | 2 | 2 | 6
その他 | 4 | 4 | 6 | 14
合計 | 144 | 81 | 79 | 304
補助表()
：期待度数
：列の合計
：行の合計
：全体の合計
：a行の要素数
：b列の要素数
自由度
①補助表()を作り、基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
※期待度数とは、行の要素の合計や、
列の要素の合計の比率から逆算して
期待される度数のこと。
優位である場合
⑥基準化残差 を求める

## Slide 22
複数の母集団の母不適合品率の比較に関する検定と推定
(両側検定)
H0：母集団によって差はない
（行と列は独立している）
H1：母集団によって差はある
（行と列は独立していない）
※分割表による独立性の検定では、
両側検定しか考えない。
①補助表()を作り、基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥基準化残差 を求める

## Slide 23
複数の母集団の母不適合品率の比較に関する検定と推定
(両側検定)
①補助表()を作り、基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥基準化残差 を求める

## Slide 24
複数の母集団の母不適合品率の比較に関する検定と推定
①補助表()を作り、基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
：i行j列のデータ
：補助表のi行j列のデータ（期待度数）
検定統計量の値が、手順④で定めた棄却域に入れば「優位である」と判定し、帰無仮説H0 を棄却し、対立仮説H1 を支持する。
棄却域に入らなければ「優位ではない」と判定し、帰無仮説H0 を棄却できない。
優位である場合
⑥基準化残差 を求める

## Slide 25
複数の母集団の母不適合品率の比較に関する検定と推定
①補助表()を作り、基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
：i行j列のデータ
：補助表のi行j列のデータ（期待度数）
：基準化残差
優位である場合
⑥基準化残差 を求める
 | No.1 | No.2 | No.3
寸法(長) | 3.4 | -2.3 | -2.3
寸法(短) | -2.2 | 1.5 | 1.5
割れ | -1.8 | 1.5 | 0.9
表面仕上 | -1.8 | 1.2 | 1.2
傷 | -0.5 | 0.3 | 0.4
その他 | -1.0 | 0.1 | 1.2
データ表
ないしより大きいクラスは特徴のあるクラスと判断する

## Slide 26
計数値
二項分布
計数値の検定・推定フロー
母不適合率
母不適合数
二項分布
ポアソン分布
ポアソン分布
一つの母集団
二つの母集団
複数の母集団
a×b 分割表
一つの母集団
二つの母集団

## Slide 27
2×2分割表による独立性の検定と基準化残差
の構造
 | B1 | B2 | Ti●
A1 | x11 | x12 | T1●
A2 | x21 | x22 | T2●
T●j | T●1 | T●2 | T●●
①基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥補助表()を作り、基準化残差 を求める

## Slide 28
2×2分割表による独立性の検定と基準化残差
①基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥補助表()を作り、基準化残差 を求める
：a行の要素数
：b列の要素数
自由度

## Slide 29
2×2分割表による独立性の検定と基準化残差
①基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥補助表()を作り、基準化残差 を求める
(両側検定)
H0： H1：
※分割表による独立性の検定では、
両側検定しか考えない。

## Slide 30
2×2分割表による独立性の検定と基準化残差
①基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥補助表()を作り、基準化残差 を求める
：i行j列のデータ
：補助表のi行j列のデータ（期待度数）
：基準化残差
 | No.1 | No.2 | No.3
寸法(長) | 3.4 | -2.3 | -2.3
寸法(短) | -2.2 | 1.5 | 1.5
割れ | -1.8 | 1.5 | 0.9
表面仕上 | -1.8 | 1.2 | 1.2
傷 | -0.5 | 0.3 | 0.4
その他 | -1.0 | 0.1 | 1.2
データ表
ないしより大きいクラスは特徴のあるクラスと判断する

## Slide 31
2×2分割表による独立性の検定と基準化残差
①基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥補助表()を作り、基準化残差 を求める

## Slide 32
2×2分割表による独立性の検定と基準化残差
①基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥補助表()を作り、基準化残差 を求める
検定統計量の値が、手順④で定めた棄却域に入れば「優位である」と判定し、帰無仮説H0 を棄却し、対立仮説H1 を支持する。
棄却域に入らなければ「優位ではない」と判定し、帰無仮説H0 を棄却できない。

## Slide 33
2×2分割表による独立性の検定と基準化残差
①基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥補助表()を作り、基準化残差 を求める
 | 適合品 | 不適合品 | 合計
Aライン | 285 | 15 | 300
Bライン | 194 | 6 | 200
合計 | 479 | 21 | 500
元の度数表
補助表()
 | 適合品 | 不適合品 | 合計
Aライン | 287.4 | 12.6 | 300
Bライン | 191.6 | 8.4 | 200
合計 | 479 | 21 | 500

## Slide 34
2×2分割表による独立性の検定と基準化残差
①基本統計量 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
優位である場合
⑥補助表()を作り、基準化残差 を求める
：i行j列のデータ
：補助表のi行j列のデータ（期待度数）
：基準化残差
データ表
より大きいクラスは特徴のあるクラスと判断する
 | 適合品 | 不適合品
Aライン | -0.142 | 0.676
Bライン | 0.173 | -0.828

## Slide 35
計数値
二項分布
計数値の検定・推定フロー
母不適合率
母不適合数
二項分布
ポアソン分布
ポアソン分布
一つの母集団
二つの母集団
複数の母集団
分割表
一つの母集団
二つの母集団

## Slide 36
①不適合数の合計 と
標本不適合数 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
一つの母集団の母不適合数の検定と推定（ポアソン分布）
Chart: ポアソン分布
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Po(1) | 0.36788 | 0.36788 | 0.18394 | 0.061313 | 0.015328 | 0.0030657 | 0.00051094 | 7.2992e-05 | 9.124e-06 | 1.0138e-06 | 1.0138e-07 | 9.2162e-09 | 7.6801e-10 | 5.9078e-11 | 4.2199e-12 | 2.8132e-13 | 1.7583e-14 | 1.0343e-15 | 5.746e-17 | 3.0242e-18 | 1.5121e-19
Po(3) | 0.049787 | 0.14936 | 0.22404 | 0.22404 | 0.16803 | 0.10082 | 0.050409 | 0.021604 | 0.0081015 | 0.0027005 | 0.00081015 | 0.00022095 | 5.5238e-05 | 1.2747e-05 | 2.7315e-06 | 5.4631e-07 | 1.0243e-07 | 1.8076e-08 | 3.0127e-09 | 4.7569e-10 | 7.1354e-11
Po(5) | 0.0067379 | 0.03369 | 0.084224 | 0.14037 | 0.17547 | 0.17547 | 0.14622 | 0.10444 | 0.065278 | 0.036266 | 0.018133 | 0.0082422 | 0.0034342 | 0.0013209 | 0.00047174 | 0.00015725 | 4.9139e-05 | 1.4453e-05 | 4.0146e-06 | 1.0565e-06 | 2.6412e-07
Po(10) | 4.54e-05 | 0.000454 | 0.00227 | 0.0075667 | 0.018917 | 0.037833 | 0.063055 | 0.090079 | 0.1126 | 0.12511 | 0.12511 | 0.11374 | 0.09478 | 0.072908 | 0.052077 | 0.034718 | 0.021699 | 0.012764 | 0.0070911 | 0.0037322 | 0.0018661

## Slide 37
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：不適合数の合計
：標本不適合数
：サンプルサイズ
①不適合数の合計 と
標本不適合数 を求める
一つの母集団の母不適合数の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 38
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
H0： = H1 ：≠
(右片側検定)
H0： = H1 ： >
(左片側検定)
H0： = H1 ： <
①不適合数の合計 と
標本不適合数 を求める
：変化前の母不適合数
：検化後の母不適合数
一つの母集団の母不適合数の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 39
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.960
(右片側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.645
(左片側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.645
：検定統計量
優位確率
①不適合数の合計 と
標本不適合数 を求める
一つの母集団の母不適合数の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 40
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
検定統計量 の値が、手順④で定めた棄却域に入れば「優位である」と判定し、帰無仮説H0 を棄却し、対立仮説H1 を支持する。
棄却域に入らなければ「優位ではない」と判定し、帰無仮説H0 を棄却できない。
：検定統計量
：サンプルサイズ
①不適合数の合計 と
標本不適合数 を求める
一つの母集団の母不適合数の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 41
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
①不適合数の合計 と
標本不適合数 を求める
：不適合数の合計
：標本不適合数
：サンプルサイズ
一つの母集団の母不適合数の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 42
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
は信頼係数95%の場合、1.960を用いる。
：サンプルサイズ
：標本不適合数
①不適合数の合計 と
標本不適合数 を求める
一つの母集団の母不適合数の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 43
計数値
二項分布
計数値の検定・推定フロー
母不適合率
母不適合数
二項分布
ポアソン分布
ポアソン分布
一つの母集団
二つの母集団
複数の母集団
a×b 分割表
一つの母集団
二つの母集団

## Slide 44
①標本不適合数 , と
同時推定の標本不適合数 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
二つの母集団の母不適合数の差の検定と推定（ポアソン分布）
Chart: ポアソン分布
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Po(1) | 0.36788 | 0.36788 | 0.18394 | 0.061313 | 0.015328 | 0.0030657 | 0.00051094 | 7.2992e-05 | 9.124e-06 | 1.0138e-06 | 1.0138e-07 | 9.2162e-09 | 7.6801e-10 | 5.9078e-11 | 4.2199e-12 | 2.8132e-13 | 1.7583e-14 | 1.0343e-15 | 5.746e-17 | 3.0242e-18 | 1.5121e-19
Po(3) | 0.049787 | 0.14936 | 0.22404 | 0.22404 | 0.16803 | 0.10082 | 0.050409 | 0.021604 | 0.0081015 | 0.0027005 | 0.00081015 | 0.00022095 | 5.5238e-05 | 1.2747e-05 | 2.7315e-06 | 5.4631e-07 | 1.0243e-07 | 1.8076e-08 | 3.0127e-09 | 4.7569e-10 | 7.1354e-11
Po(5) | 0.0067379 | 0.03369 | 0.084224 | 0.14037 | 0.17547 | 0.17547 | 0.14622 | 0.10444 | 0.065278 | 0.036266 | 0.018133 | 0.0082422 | 0.0034342 | 0.0013209 | 0.00047174 | 0.00015725 | 4.9139e-05 | 1.4453e-05 | 4.0146e-06 | 1.0565e-06 | 2.6412e-07
Po(10) | 4.54e-05 | 0.000454 | 0.00227 | 0.0075667 | 0.018917 | 0.037833 | 0.063055 | 0.090079 | 0.1126 | 0.12511 | 0.12511 | 0.11374 | 0.09478 | 0.072908 | 0.052077 | 0.034718 | 0.021699 | 0.012764 | 0.0070911 | 0.0037322 | 0.0018661

## Slide 45
①標本不適合数 , と
同時推定の標本不適合数 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：不適合数の合計
, ：標本不適合数
：同時推定の標本不適合数
：サンプルサイズ
二つの母集団の母不適合数の差の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 46
①標本不適合数 , と
同時推定の標本不適合数 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
H0： = H1 ：≠
(右片側検定)
H0： = H1 ： >
(左片側検定)
H0： = H1 ： <
：母集団Aの不適合数
：母集団Bの母不適合数
二つの母集団の母不適合数の差の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 47
①標本不適合数 , と
同時推定の標本不適合数 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.960
(右片側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.645
(左片側検定)
α = 0.05 K0.025 = 1.645
：検定統計量
優位確率
二つの母集団の母不適合数の差の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 48
①標本不適合数 , と
同時推定の標本不適合数 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
検定統計量 の値が、手順④で定めた棄却域に入れば「優位である」と判定し、帰無仮説H0 を棄却し、対立仮説H1 を支持する。
棄却域に入らなければ「優位ではない」と判定し、帰無仮説H0 を棄却できない。
：検定統計量
：母集団Aの標本不適合数
：母集団Bの標本不適合数
：同時推定の標本不適合数
二つの母集団の母不適合数の差の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 49
①標本不適合数 , と
同時推定の標本不適合数 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：サンプルサイズ
：母集団Aの標本不適合数
：母集団Bの標本不適合数
：同時推定の標本不適合数
二つの母集団の母不適合数の差の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 50
①標本不適合数 , と
同時推定の標本不適合数 を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
は信頼係数95%の場合、1.960を用いる。
：サンプルサイズ
：母集団Aの標本不適合数
：母集団Bの標本不適合数
二つの母集団の母不適合数の差の検定と推定（ポアソン分布）

## Slide 51
以降、修正予定

## Slide 52
庭（二乗の和）でドン引き（引き算）、
三分（サンプル分）のワニ（和の二乗）
三分の一にカット

## Slide 53
①基本統計量S (平方和)を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
H0：σ2 = σ02 H1 ：σ ≠ σ02
(右片側検定)
H0：σ2 = σ02 H1 ：σ > σ02
(左片側検定)
H0：σ2 = σ02 H1 ：σ > σ02
σ02 ：変化前の母分散
σ2 ：変化後の母分散
※σ02 は指定された値を使用する
一つの母分散の検定と推定(χ2分布)

## Slide 54
①基本統計量S (平方和)を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
(両側検定)
または
(右片側検定)
(左片側検定)
：自由度(n-1)
一つの母分散の検定と推定(χ2分布)
表を用いる

## Slide 55
①基本統計量S (平方和)を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：検定統計量
：平方和
母分散の指定値
検定統計量の値が、手順④で定めた棄却域に入れば「優位である」と判定し、帰無仮説H0 を棄却し、対立仮説H1 を支持する。
棄却域に入らなければ「優位ではない」と判定し、帰無仮説H0 を棄却できない。
一つの母分散の検定と推定(χ2分布)

## Slide 56
ボブ（σ2：母分散）です（S）かい？（χ2)
ボブですかい？

## Slide 57
①基本統計量S (平方和)を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：母分散の推定値
：分散
：平方和
n-1 = φ：自由度
一つの母分散の検定と推定(χ2分布)

## Slide 58
ブーさん（分散）、それって（S）、
自由（自由度）割り？（割り算）
それって自由割り？
自
由
割
り

## Slide 59
①基本統計量S (平方和)を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
：母分散の推定値
：分散
：平方和
n-1 = φ：自由度
一つの母分散の検定と推定(χ2分布)
χ2 表で求めた両側検定の値と同じ

## Slide 60
一つの母平均の検定と推定
(t 分布)
一つの母分散の検定
と推定(χ2分布)
一標本
母分散の検討
一つの母平均の検定と推定
(正規分布)
なし
あり
計量値の検定・推定フロー（一標本）

## Slide 61
①基本統計量 ,S ,V を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量t0 を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
一つの母平均の検定と推定(t 分布、母分散未知)
Chart: t分布
| -5 | -4.5 | -4 | -3.5 | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
φ=9999999 | 1.4867e-06 | 1.5984e-05 | 0.00013383 | 0.00087269 | 0.0044319 | 0.017528 | 0.053991 | 0.12952 | 0.24197 | 0.35207 | 0.39894 | 0.35207 | 0.24197 | 0.12952 | 0.053991 | 0.017528 | 0.0044319 | 0.00087269 | 0.00013383 | 1.5984e-05 | 1.4867e-06
φ=10 | 0.000396 | 0.00088324 | 0.002031 | 0.0047836 | 0.011401 | 0.026939 | 0.061146 | 0.12744 | 0.23036 | 0.3397 | 0.38911 | 0.3397 | 0.23036 | 0.12744 | 0.061146 | 0.026939 | 0.011401 | 0.0047836 | 0.002031 | 0.00088324 | 0.000396
φ=5 | 0.0017574 | 0.0029475 | 0.0051237 | 0.0092444 | 0.017293 | 0.033326 | 0.06509 | 0.12452 | 0.21968 | 0.32792 | 0.37961 | 0.32792 | 0.21968 | 0.12452 | 0.06509 | 0.033326 | 0.017293 | 0.0092444 | 0.0051237 | 0.0029475 | 0.0017574
φ=3 | 0.0042194 | 0.0061195 | 0.0091634 | 0.014224 | 0.022972 | 0.038661 | 0.06751 | 0.12002 | 0.20675 | 0.31318 | 0.36755 | 0.31318 | 0.20675 | 0.12002 | 0.06751 | 0.038661 | 0.022972 | 0.014224 | 0.0091634 | 0.0061195 | 0.0042194
φ=1 | 0.012243 | 0.014979 | 0.018724 | 0.024023 | 0.031831 | 0.043905 | 0.063662 | 0.097942 | 0.15915 | 0.25465 | 0.31831 | 0.25465 | 0.15915 | 0.097942 | 0.063662 | 0.043905 | 0.031831 | 0.024023 | 0.018724 | 0.014979 | 0.012243

## Slide 62
①基本統計量 ,S ,V を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量t0 を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
一つの母平均の検定と推定(t 分布、母分散未知)
：分散
：平方和
n-1 = φ：自由度
：平均値
x ：データ
x ：データ
S ：平方和

## Slide 63
①基本統計量 ,S ,V を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量t0 を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
一つの母平均の検定と推定(t 分布、母分散未知)
(両側検定)
H0：μ = μ0 H1 ：μ ≠ μ0
(右片側検定)
H0：μ = μ0 H1 ：μ > μ0
(左片側検定)
H0：μ = μ0 H1 ：μ < μ0
：変化前の母平均
：変化後の母平均
※ μ0 は指定された値を使用する

## Slide 64
①基本統計量 ,S ,V を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量t0 を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
一つの母平均の検定と推定(t 分布、母分散未知)
(両側検定)
(右片側検定)
(左片側検定)
：自由度(n-1)
t 表を用いる

## Slide 65
①基本統計量 ,S ,V を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量t0 を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
一つの母平均の検定と推定(t 分布、母分散未知)
：検定統計量
：変化前の母平均
：分散
検定統計量t0 の値が、手順④で定めた棄却域に入れば「優位である」と判定し、帰無仮説H0 を棄却し、対立仮説H1 を支持する。
棄却域に入らなければ「優位ではない」と判定し、帰無仮説H0 を棄却できない。

## Slide 66
①基本統計量 ,S ,V を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量t0 を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
一つの母平均の検定と推定(t 分布、母分散未知)
：母平均の推定値
：平均値

## Slide 67
①基本統計量 ,S ,V を求める
②帰無仮説 H0と対立仮説 H1を決める
③優位水準α(通常0.05）を決める
④棄却域を決める
⑤検定統計量t0 を求め、判定する
⑥点推定を求める
⑦区間推定を求める
一つの母平均の検定と推定(t 分布、母分散未知)
：母平均の推定値
：平均値
：分散
検定統計量の
分母と同じ

## Slide 68
計数値
一つの母不適合品率に関する検定と推定
計数値の検定・推定フロー
不適合率
不適合数
二つの母不適合品率の差に関する検定と推定
一標本
二標本
一つの母不適合数に関する検定と推定
二つの母不適合数の差に関する検定と推定
一標本
二標本

## Slide 69
u_0 = \frac{(\bar{x} - \mu_0)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}
\chi_0^2 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sqrt{\frac{V}{n}}}
t_0 = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\frac{V_d}{n}}}
t_0 = \frac{\bar{x_A}-\bar{x_B}}{\sqrt{V_T(\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B})}}
V_T = \frac{S_A+S_B}{n_A+n_B-2}