## Slide 1
管理項目
JIS Q 9023:2018では、「目標の達成を管理するために、評価尺度として選定した項目」と定義されている。管理項目は、結果系と要因系に区別される。
管理項目
結果系
要因系
製品の出来栄えのこと
所定の出来栄えにするためにチェックすべきこと
管理点
点検点

## Slide 2
結果系
製品の出来栄えのことであり、管理点という。
管理項目
結果系
要因系
製品の出来栄えのこと
所定の出来栄えにするためにチェックすべきこと
管理点
点検点

## Slide 3
要因系
所定の出来栄えにするためにチェックすべきことであり、点検点という。
管理項目
結果系
要因系
製品の出来栄えのこと
所定の出来栄えにするためにチェックすべきこと
管理点
点検点

## Slide 4
管理点、点検点マトリクスの例
 |  | 管理点 |  | 
 |  | 寸法 | 深さ | 外観
点 検 点 | 型番 | 〇 | 〇 | 
 | 摩耗 | 〇 | 〇 | 
 | 径 |  |  | 〇
 | 速度 |  |  | 〇

## Slide 5
例題（1）
次の（１）から（３）に入るものを選びなさい。
ドッコイドリンク株式会社は、飲料用ペットボトルに無菌充填するラインを新設した。新規稼働にあたり、新ラインの日常管理の管理項目を決めることにした。管理項目の一つとして炭酸飲料では、原因系であるプレート殺菌器の設定温度を（ １ ）に、その結果系である製品出来高を（ ２ ）とした。（ １ ）に選定した管理項目を活用し、取り除く必要のある原因によって、結果が通常の安定した状態から大きく外れる（ ３ ）を適切に発見し、再発防止につなげるようにした。
【選択肢】
１.検査点 ２.管理点 ３.測定点 ４.インプット
５.点検点 ６.工程異常 ７.管理水準 ８.アウトプット

## Slide 6
例題（1）
次の（１）から（３）に入るものを選びなさい。
ドッコイドリンク株式会社は、飲料用ペットボトルに無菌充填するラインを新設した。新規稼働にあたり、新ラインの日常管理の管理項目を決めることにした。管理項目の一つとして炭酸飲料では、原因系であるプレート殺菌器の設定温度を（ １.点検点 ）に、その結果系である製品出来高を（ ２.管理点 ）とした。（ １.点検点 ）に選定した管理項目を活用し、取り除く必要のある原因によって、結果が通常の安定した状態から大きく外れる（ ６.工程異常 ）を適切に発見し、再発防止につなげるようにした。
【選択肢】
１.検査点 ２.管理点 ３.測定点 ４.インプット
５.点検点 ６.工程異常 ７.管理水準 ８.アウトプット