## Slide 1
MTBF（Mean Time Between Failures）
修理可能な設備やシステムの「平均故障間隔」のこと。平均してどのくらいの期間に1回の故障が起きているかを示す。MTBFの値が高いほど故障が起きにくく、「信頼性」が高い設備と評価できる。
MTBF=各稼働時間の合計/稼働回数
(下図での例) (300+400+500)/3=400(時間)
故障
故障
(100時間)
(150時間)
稼働
(300時間)
稼働
(400時間)
稼働
(500時間)
MTBF
MTTR

## Slide 2
故障率λ
単位時間当たりの故障回数のこと。
故障率λ=総故障件数/総稼働時間=1/MTBF
(下図での例) 1/400=0.0025
故障
故障
(100時間)
(150時間)
稼働
(300時間)
稼働
(400時間)
稼働
(500時間)
MTBF
MTTR

## Slide 3
MTTR（Mean Time To Recovery）
設備やシステムの「平均復旧時間」のこと。設備やシステムが故障してから、修理を行って再び稼動するまでのダウンタイムの平均を示す。MTTRの値が小さくなるほど、設備の復旧に時間がかからず、高い
「可用性」を有していると判断される。
MTTR=総修理時間/総故障回数
(下図での例) (100+150)/2=125(時間)
故障
故障
(100時間)
(150時間)
稼働
(300時間)
稼働
(400時間)
稼働
(500時間)
MTBF
MTTR

## Slide 4
稼働率（Availability）
設備やシステムの稼働が要求される時間に対して、故障やメンテナンス等で停止している時間を除いた「実際の稼働時間の割合」のこと。稼働率が高いほど、信頼性や可用性が高い設備と評価できる。
稼働率=MTBF/(MTBF+MTTR)
(下図での例) 400/(400+125)=0.76
故障
故障
(100時間)
(150時間)
稼働
(300時間)
稼働
(400時間)
稼働
(500時間)
MTBF
MTTR

## Slide 5
MTTF（Mean Time To Failures）
修理不可能な設備やシステムの「平均故障時間」のこと。ある製品が稼働してから、故障するまでの時間を示す。MTTFが長ければ長いほど、製品の「信頼性」が高いということになります
MTTF=総稼働時間/総合故障件数
(下図での例) (1,000+1,500+1,100)/3=1,200(時間)
製品A
稼働
1,000時間
製品B
稼働
1,500時間
製品C
稼働
1,100時間

## Slide 6
信頼度
単位時間あたりのシステムや機械が機能している確率のことで、信頼性ブロック図で表す。信頼性ブロック図では、直列系と並列系で信頼性を表現する。
R1
R2
R3
直列系
R1
R2
R3
並列系

## Slide 7
直列系の信頼度の計算方法
信頼度 = R1 × R2 × R3
= 0.90×0.95×0.85
≒ 0.727
R1
R2
R3
0.90
0.95
0.85

## Slide 8
並列系の信頼度の計算方法
信頼度 = 1 - (1-R1) × (1-R2) × (1-R3)
= 1-(1-0.90)×(1-0.95)×(1-0.85)
≒ 0.999
R1
R2
R3
並列系
0.90
0.95
0.85
不信頼度

## Slide 9
例題（1）
次の（１）,（2）に入るものを選択肢から選びなさい。
右の表は、ある電子部品40個を寿命試験にかけて得られた
試験時間と故障数についてまとめたものである。
各試験期間の中心値を故障時間の代表値とすると、
電子部品40個の総動作時間を計算すると、
（ １ ）時間となるので、この電子部品
のMTTFは（ ２ ）となる。
【選択肢】
ア.700 イ.900 ウ.1100 エ.28000
オ.36000 カ.44000

## Slide 10
例題（1）
次の（１）,（2）に入るものを選択肢から選びなさい。
右の表は、ある電子部品40個を寿命試験にかけて得られた
試験時間と故障数についてまとめたものである。
各試験期間の中心値を故障時間の代表値とすると、
電子部品40個の総動作時間を計算すると、
（ １ ）時間となるので、この電子部品
のMTTFは（ ２ ）となる。
【選択肢】
ア.700 イ.900 ウ.1100 エ.28000
オ.36000 カ.44000
カ.44000
ウ.1100
MTTF=総稼働時間/総合故障件数
=44000/40=1100

## Slide 11
例題（2）
次の（１）,（2）に入るものを選択肢から選びなさい。
右の表は、ある電子部品40個を寿命試験にかけて得られた
試験時間と故障数についてまとめたものである。
この電子部品の動作時間の目標値を1400時間と
するとき、目標値における不信頼度は
（ １ ）となり、信頼度は（ ２ ）
となる。
【選択肢】
ア.0.165 イ.0.225 ウ.0.355 エ.0.645
オ.0.775 カ.0.835

## Slide 12
例題（2）
次の（１）,（2）に入るものを選択肢から選びなさい。
右の表は、ある電子部品40個を寿命試験にかけて得られた
試験時間と故障数についてまとめたものである。
この電子部品の動作時間の目標値を1400時間と
するとき、目標値における不信頼度は
（ １ ）となり、信頼度は（ ２ ）
となる。
【選択肢】
ア.0.165 イ.0.225 ウ.0.355 エ.0.645
オ.0.775 カ.0.835
1400時間以上の故障数=4+4+1=9(件)
信頼度= 1400時間以上の故障数/総故障数=9/40=0.225
不信頼度=1-0.225=0.775
オ.0.775
イ.0.225

## Slide 13
例題（3）
次の（１）から（5）に入るものを選択肢から選びなさい。
現在のユニットは、信頼度0.9、一つ500円の部品Cを2個直列構成としたものである。ユニットとしての信頼度は（ １ ）で、コストは1000円である。現状と同等以上の信頼度と現状同等以下のコスト削減のために、部品A（信頼度0.4、コスト100円）、部品B（信頼度0.7、コスト400円）を用いて、部品2個までの組み合わせによるユニットの信頼度とコストを検討することにした。
a) 第1案：A,Aの並列案 信頼度は（ ２ ）、コストは200円
b) 第2案：B,Bの並列案 信頼度は（ ３ ）、コストは800円
c) 第3案：A,Bの並列案 信頼度は（ ４ ）、コストは500円
従って、現状以上の信頼度でコストを最も削減できるのは（ ５ ） 。
【選択肢】
ア. 0.64 イ. 0.81 ウ. 0.82 エ. 0.91 オ. 0.94 カ. 0.97 キ. 0.99
ク. 第1案である ケ. 第2案である コ. 第1案である サ. あてはまらない

## Slide 14
例題（3）
次の（１）から（5）に入るものを選択肢から選びなさい。
現在のユニットは、信頼度0.9、一つ500円の部品Cを2個直列構成としたものである。ユニットとしての信頼度は（ １ ）で、コストは1000円である。現状と同等以上の信頼度と現状同等以下のコスト削減のために、部品A（信頼度0.4、コスト100円）、部品B（信頼度0.7、コスト400円）を用いて、部品2個までの組み合わせによるユニットの信頼度とコストを検討することにした。
a) 第1案：A,Aの並列案 信頼度は（ ２ ）、コストは200円
b) 第2案：B,Bの並列案 信頼度は（ ３ ）、コストは800円
c) 第3案：A,Bの並列案 信頼度は（ ４ ）、コストは500円
従って、現状以上の信頼度でコストを最も削減できるのは（ ５ ） 。
【選択肢】
ア. 0.64 イ. 0.81 ウ. 0.82 エ. 0.91 オ. 0.94 カ. 0.97 キ. 0.99
ク. 第1案である ケ. 第2案である コ. 第3案である サ. あてはまらない
イ. 0.81
ア. 0.64
エ. 0.94
ウ. 0.82
コ. 第3案
である

## Slide 15
例題（3）
次の（１）から（5）に入るものを選択肢から選びなさい。
現在のユニットは、信頼度0.9、一つ500円の部品Cを2個直列構成としたものである。ユニットとしての信頼度は（ １ ）で、コストは1000円である。現状と同等以上の信頼度と現状同等以下のコスト削減のために、部品A（信頼度0.4、コスト100円）、部品B（信頼度0.7、コスト400円）を用いて、部品2個までの組み合わせによるユニットの信頼度とコストを検討することにした。
a) 第1案：A,Aの並列案 信頼度は（ ２ ）、コストは200円
b) 第2案：B,Bの並列案 信頼度は（ ３ ）、コストは800円
c) 第3案：A,Bの並列案 信頼度は（ ４ ）、コストは500円
従って、現状以上の信頼度でコストを最も削減できるのは（ ５ ） 。
【選択肢】
ア. 0.64 イ. 0.81 ウ. 0.82 エ. 0.91 オ. 0.94 カ. 0.97 キ. 0.99
ク. 第1案である ケ. 第2案である コ. 第3案である サ. あてはまらない
イ. 0.81
ア. 0.64
エ. 0.94
ウ. 0.82
コ. 第3案
である
信頼度=0.9×0.9=0.81

## Slide 16
例題（3）
次の（１）から（5）に入るものを選択肢から選びなさい。
現在のユニットは、信頼度0.9、一つ500円の部品Cを2個直列構成としたものである。ユニットとしての信頼度は（ １ ）で、コストは1000円である。現状と同等以上の信頼度と現状同等以下のコスト削減のために、部品A（信頼度0.4、コスト100円）、部品B（信頼度0.7、コスト400円）を用いて、部品2個までの組み合わせによるユニットの信頼度とコストを検討することにした。
a) 第1案：A,Aの並列案 信頼度は（ ２ ）、コストは200円
b) 第2案：B,Bの並列案 信頼度は（ ３ ）、コストは800円
c) 第3案：A,Bの並列案 信頼度は（ ４ ）、コストは500円
従って、現状以上の信頼度でコストを最も削減できるのは（ ５ ） 。
【選択肢】
ア. 0.64 イ. 0.81 ウ. 0.82 エ. 0.91 オ. 0.94 カ. 0.97 キ. 0.99
ク. 第1案である ケ. 第2案である コ. 第3案である サ. あてはまらない
イ. 0.81
ア. 0.64
エ. 0.91
ウ. 0.82
コ. 第3案
である
第1案：1-(1-0.4)×(1-0.4)=0.81
第2案：1-(1-0.7)×(1-0.7)=0.91
第3案：1-(1-0.4)×(1-0.7)=0.82