## Slide 1
QC7つ道具
製造工程や品質などに関する数値データを整理・分析する統計的品質管理の手法の総称。以下の7つのツールを用いることから、QC7つ道具と呼ばれています。
① 散布図
② チェックシート
③ 管理図
④ 特性要因図
⑤ ヒストグラム
⑥ パレート図
⑦ グラフ（層別）

## Slide 2
① 散布図（サン）
② チェックシート（チェ）
③ 管理図（監督）
④ 特性要因図（督）
⑤ ヒストグラム（引っ）
⑥ パレート図（ぱれ）
⑦ グラフ（層別）（そう）
サンチェ監督引っ張れそう
サンチェ

## Slide 3
QC7つ道具と新QC7つ道具の違い
QC7つ道具
新QC7つ道具
概要
数値によって「定量的」
分析するツール
言語データや図に整理する
ことよって「定性的」
分析するツール
活用される場面
主に製造
製造・企画・設計・営業
7つ道具
① 散布図
② チェックシート
③ 管理図
④ 特性要因図
⑤ ヒストグラム
⑥ パレート図
⑦ グラフ（層別）
① 親和図法
② 連関図法
③ 系統図法
④ マトリックス図法
⑤ アローダイアグラム法
⑥ PDPC
⑦ マトリックスデータ解析法

## Slide 4
散布図
１つの事象に対する2項目のデータ（数値）で、それらの関係を調べるときに用いられる。2項目をそれぞれX軸・Y軸にとり、データを点の集合で表す。
正の相関：右上がりの形状。Xの増加につれてYも増加する関係にある。
負の相関：右下がりの形状。Xの増加に対してYは減少する関係にある。
無相関：Xの増減とXの増減に法則性が見られない。相関関係にない。
Chart: 最高気温とかき氷屋の客数の相関
| 33 | 31 | 35 | 29 | 25 | 33 | 31 | 30 | 26 | 27 | 37 | 26 | 28 | 29 | 23 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30
客数(人) | 40 | 45 | 44 | 30 | 25 | 40 | 41 | 30 | 33 | 32 | 50 | 30 | 31 | 23 | 20 | 45 | 44 | 41 | 30 | 34

## Slide 5
チェックシート
設定した項目ごとに、点検や記録を行っていくための表のこと。決まった形式はないが、製造業では「点検用チェックシート」や「記録用チェックシート」などが用いられている。
点検用チェックシート：作業項目の漏れをなくすためのシート
記録用チェックシート：パレート図を作成するためなど、データ収集を目的
としたシート

## Slide 6
管理図
品質や工程などの管理状態を視覚的に把握するために使われる。目標値を中心線（CL）、その上下に公差を示す上方管理限界線（UCL）と下方管理限界線（LCL）を配置し、取得したデータを時系列で折れ線グラフとして表示する。
上限値と下限値の範囲を正常値、範囲から外れた場合を管理外れとする。 これにより管理範囲内のデータの変化と、異常原因によるデータの変化を区別・管理することができる。
Chart: Xbar管理図
平均値 | 34.5 | 36 | 33 | 39.5 | 35.5 | 38.5 | 32.5 | 39.5
UCL | 41.957 | 41.957 | 41.957 | 41.957 | 41.957 | 41.957 | 41.957 | 41.957
CL | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
LCL | 30.293 | 30.293 | 30.293 | 30.293 | 30.293 | 30.293 | 30.293 | 30.293
Chart: R管理図
範囲(R) | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 9
UCL | 18.256 | 18.256 | 18.256 | 18.256 | 18.256 | 18.256 | 18.256 | 18.256
CL | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8

## Slide 7
特性要因図（Fishbone Diagram）
特性（結果）とそれに影響を及ぼしたと思われる要因（原因）の関係を体系的に表した図。直接的な原因と間接的な原因に分別したり、真の問題点を明確にする効果がある。図が魚の骨のように見えることから、フィッシュボーンダイアグラムとも呼ばれる。特性に至る大きな要因を、4M（Man：人、Machine：機械、Method：方法、Material：材料）などに分けて使用する。
特性（結果）
要因
要因
要因
要因

## Slide 8
ヒストグラム
データを一定ごとの範囲に区切り、それぞれの度数を表（度数分布表）にまとめ、それを棒グラフで表した図のこと。グラフの形状を見ることで、測定したデータの分布状態やピーク値、ばらつきなどを把握することができ、工程上の問題点などを推定するのに役立つ。
Chart: データ区間
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
頻度 | 1 | 4 | 10 | 15 | 6 | 4 | 1

## Slide 9
パレート図
数値が大きい方から並べた棒グラフと、累積構成比を示す折れ線グラフを表した図。主に、発生している問題の中で大きな割合を占めているものを特定するために使用する。

## Slide 10
グラフ
データを視覚的に表現したもので、数値の比較や変化を把握しやすくするために使用する。代表的なグラフとその利用目的は以下の通り。
・折れ線グラフ（変動を見る）
・棒グラフ（数量などを比較する）
・円グラフ（比率を見る）
・帯グラフ（比率を比較する）
・レーダーチャート（バランスを見る）
Chart: 最高気温の推移（折れ線グラフ）
| 45474 | 45475 | 45476 | 45477 | 45478 | 45479 | 45480 | 45481 | 45482 | 45483 | 45484 | 45485 | 45486 | 45487 | 45488
最高気温 | 24 | 26 | 30 | 33 | 28 | 29 | 35 | 36 | 32 | 29 | 33 | 35 | 26 | 28 | 25
Chart: ステータス比較（レーダーチャート）
| ちから | たいりょく | すばやさ | かしこさ | うんのよさ
田中 | 80 | 90 | 30 | 10 | 40
佐藤 | 50 | 40 | 80 | 90 | 60

## Slide 11
例題（1）
次のPDCAの（１）から（５）に入るものを選択肢から選びなさい。
【選択肢】
ア.社内標準に問題が無いかを検討する。
イ.社内標準通りに実施する。
ウ.社内標準を改訂し、良いレベルに移行する。
エ.社内標準を作成する。
オ.社内標準の問題点の検討結果から、その原因を追究し、対策を検討し、
必要であれば社内標準を改訂する。
レ
ベ
ル
時間
Plan (1)
Do (2)
Check (3)
Act (4)
Plan
Do
Check
Act
(5)

## Slide 12
例題（1）
次のPDCAの（１）から（５）に入るものを選択肢から選びなさい。
【選択肢】
ア.社内標準に問題が無いかを検討する。⇒（３）
イ.社内標準通りに実施する。⇒（２）
ウ.社内標準を改訂し、良いレベルに移行する。⇒（５）
エ.社内標準を作成する。⇒（１）
オ.社内標準の問題点の検討結果から、その原因を追究し、対策を検討し、
必要であれば社内標準を改訂する。⇒（４）
レ
ベ
ル
時間
Plan (1)
Do (2)
Check (3)
Act (4)
Plan
Do
Check
Act
(5)

## Slide 13
例題（2）
QC的問題解決プロセスの中に、「標準化と管理の定着」がある。このプロセスでの留意点の一つは、改善効果を維持し、改善前の状態に戻らないように改善事項の定着を図ることである。その具体的な活動内容を以下の選択肢から実施順に答えよ。
【選択肢】
ア.作業標準書に規定された決め事の順守が定着するまで、決め事が守ら
れているかどうかをチェックする。
イ.改善効果の推移を監視し、効果が持続しているか、また他に弊害など
が発生していないかを確認し、効果が維持されていることを確認したら
通常の業務管理に移行する。
ウ.自職場で現在使用中の作業標準書を改訂し、作業標準書を守って作業
ができるように教育訓練をする。

## Slide 14
例題（2）
QC的問題解決プロセスの中に、「標準化と管理の定着」がある。このプロセスでの留意点の一つは、改善効果を維持し、改善前の状態に戻らないように改善事項の定着を図ることである。その具体的な活動内容を以下の選択肢から実施順に答えよ。
【選択肢】
ア.作業標準書に規定された決め事の順守が定着するまで、決め事が守ら
れているかどうかをチェックする。⇒（２）
イ.改善効果の推移を監視し、効果が持続しているか、また他に弊害など
が発生していないかを確認し、効果が維持されていることを確認したら
通常の業務管理に移行する。⇒（３）
ウ.自職場で現在使用中の作業標準書を改訂し、作業標準書を守って作業
ができるように教育訓練をする。⇒（１）

## Slide 15
例題（3）
「標準化と管理の定着」の二つ目の留意点は、同類の製品や業務を扱う他の部署に水平展開を図ることである。その具体的な事例を以下の選択肢から選べ。
【選択肢】
ア. 改善効果は、自分たちの活動の成果なので、成果は独り占めし、重要
部分は秘密にする。
イ.改善事項を「問題解決ノウハウ」事例などにまとめ、会議、報告会
などを通して情報公開する。
ウ.改善の進め方を反省し、次の改善テーマへの取り組みに活かす。

## Slide 16
例題（3）
「標準化と管理の定着」の二つ目の留意点は、同類の製品や業務を扱う他の部署に水平展開を図ることである。その具体的な事例を以下の選択肢から選べ。
【選択肢】
ア. 改善効果は、自分たちの活動の成果なので、成果は独り占めし、重要
部分は秘密にする。
イ.改善事項を「問題解決ノウハウ」事例などにまとめ、会議、報告会
などを通して情報公開する。
ウ.改善の進め方を反省し、次の改善テーマへの取り組みに活かす。

## Slide 17
例題（4）
「標準化と管理の定着」の三つ目の留意点は、今後の設計、企画される類似の新製品、業務などに今回の改善の効果を活かすことである。その具体的な事例を以下の選択肢から選べ。
【選択肢】
ア.解決できなかったこと、やり残したことなどをもとに、今後の改善
計画を立案する。
イ.この改善によって、自身やチームメンバーの能力レベルがどれだけ
向上したかを評価する。
ウ.新製品や設計変更品のDR（設計審査）やFMEAに積極的に参画し、それ
までの改善活動で得た知見の提供やそれらに基づく改善提案を行う。

## Slide 18
例題（4）
「標準化と管理の定着」の三つ目の留意点は、今後の設計、企画される類似の新製品、業務などに今回の改善の効果を活かすことである。その具体的な事例を以下の選択肢から選べ。
【選択肢】
ア.解決できなかったこと、やり残したことなどをもとに、今後の改善
計画を立案する。
イ.この改善によって、自身やチームメンバーの能力レベルがどれだけ
向上したかを評価する。
ウ.新製品や設計変更品のDR（設計審査）やFMEAに積極的に参画し、それ
までの改善活動で得た知見の提供やそれらに基づく改善提案を行う。