## Slide 1: UTM管理・運用 簡易マニュアル
Ver.1.10
旭化成（株）IT統括部 セキュリティセンター
制御システムセキュリティ

## Slide 2: 改版履歴
版数 | 改版日 | 内容
1.00 | 2019/7/18 | 新規作成
1.10 | 2019/8/29 | シャットダウン方法を追加

## Slide 3
１．基本操作 | p.5
２．FWポリシーの設定 | p.10
３．申請 | p.20
お問い合わせ先 | p.29
目次

## Slide 4: 本マニュアルの位置づけ／留意事項
本マニュアルは、制御システムを外部ネットワークに接続する際に設置したUTM機器（Fortigateシリーズ）の設定変更に関する基本操作を記載したものです。あくまで簡易的な位置づけのものですので、詳細はメーカーが発行しているマニュアルを確認してください。
本マニュアルは、Forti OS ver.5.6をベースとして作成しています。別バージョンのOSを利用の場合、適宜読み替えて対応いただくようお願いします。
UTM機器の設定変更を実施する際には、ポリシー表（UTMデザインシート）を更新したうえで、制御システム外部ネットワーク接続申請により、変更内容の承認を得る必要があります。ポリシー表の更新方法と申請の方法についても、本マニュアルに記載していますので、あわせて参照ください。
■本資料を参照いただくタイミングの例
制御システムやPCが増えて、IPアドレスを追加したい場合（アドレスオブジェクトの追加）
データバックアップのための通信を増やしたいなど、通信要件が変わる場合（ポリシーの変更）
本マニュアルの内容を超える設計・設定が必要となる場合には、最終ページの「問い合わせ先」のシートに記載 されている連絡先にご相談ください。IT統括部にてサポートいたします。

## Slide 5: １．基本操作

## Slide 6: １．基本操作① UTMへのログイン
UTMにログインできるPCは、IPアドレスで制限されています。事前に取り決めた管理者PCのIPアドレスからのみ アクセス可能です。
UTMの管理者用アカウント／パスワードは適切に管理してください。
ブラウザでUTMの管理IPにHTTPSでアクセスします。
証明書エラーの画面が出ることがありますが、そのまま接続してください。
ID／パスワードは、構築時に
別途お伝えしています。
UTMの設定をする場合、ブラウザは標準のIE11ではなく、Google Chrome または Mozilla Firefox の利用を推奨します。標準外ソフトウェアを申請のうえご利用ください。

## Slide 7: １．基本操作② Configファイルの取得・保存
障害発生時の復旧に必要となるため、設定変更毎に必ずConfigファイルを保存しておいてください。
Configファイルは、管理者のみアクセスできるフォルダに保存するなど、機密性に留意してください。
UTMにログイン後画面上部メニューバー右にある アカウント名のプルダウンメニューを開き、
【設定】→【バックアップ】をクリックします。
①
②
【OK】をクリックし、ファイルを保存します。
※成功すると拡張子がconfのファイルが保存されます。

## Slide 8: １．基本操作③ 機器のシャットダウン方法
UTMにログイン後画面上部メニューバー右にある アカウント名のプルダウンメニューを開き、
【シャットダウン】をクリックします。
①
OKをクリックします。
②

## Slide 9: （参考） 機器のシャットダウン方法：CLIでの手順
SSHまたはシリアルコンソールよりCLIで機器にログインします
下記のコマンドで装置のshutdownを実行します
--------------
hostname # execute shutdown ←execute shutdownを実行
This operation will shutdown the system !
Do you want to continue? (y/n)y ←「y」を入力
The system is going down NOW !!
System is shutting down...
hostname #
The system is halted.
--------------
・コマンド実行後、「The system is halted.」までに1分程度かかることがあります
・「The system is halted.」が表示されたらshutdown完了ですので、電源ケーブルを抜いてください
〇CLIでのシャットダウン手順

## Slide 10: ２．FWルールの設定

## Slide 11: ２．FWルールの設定 FWルール設定の大まかな流れ
Ⅰ. アドレスオブジェクトの作成
送信元、送信先となるサーバやPC等をアドレスオブジェクトとして定義 します。
Ⅱ. アドレスグループの作成
必要な場合、アドレスオブジェクトをグループにまとめます。
例）ユーザの複数のPCを、利用者PCという一つのグループでまとめる
Ⅲ. ポリシーの設定
定義したアドレスオブジェクト・グループを用いて、ポリシーを設定します

## Slide 12: ２．FWルールの設定 アドレスオブジェクトの作成・変更（１）
左のメニューから
【ポリシー&オブジェクト】→【アドレス】
をクリックします。
①
②
上部メニューから
【新規作成】→【アドレス】
をクリックします
送信元、送信先となるサーバやPC等をアドレスオブジェクトとして定義します。
既存オブジェクトを変更の場合、
一覧から該当オブジェクトをダブルクリックします

## Slide 13: ２．FWルールの設定 アドレスオブジェクトの作成・変更（２）
③
※設定内容はサンプルです
④
作成後、アドレスオブジェクトが
一覧に存在するか確認します。
※ダブルクリックで内容を確認出来ます。
各項目を入力、選択し、【OK】をクリック
オブジェクトを選択した状態で、削除ボタンを
押すことで、オブジェクトを削除できます

## Slide 14: ２．FWルールの設定 アドレスグループオブジェクトの作成・変更（１）
左のメニューから
【ポリシー&オブジェクト】→【アドレス】
をクリックします。
①
②
上部メニューから
【新規作成】→【 アドレスグループ】
をクリックします
アドレスオブジェクトをグループとして纏めることが可能です。

## Slide 15: ２．FWルールの設定 アドレスグループオブジェクトの作成・変更（２）
③
④
作成後、アドレスグループオブジェクトが
一覧に存在するか確認します。
※ダブルクリックで内容を確認出来ます。
※設定内容はサンプルです
各項目を入力・選択し、【OK】をクリックします。
メンバーには作成済みのアドレスオブジェクトが 任意の数追加可能です。
×ボタンを押すことで、
グループから外すことができます。

## Slide 16: ２．FWポリシーの設定 FWポリシーの作成・変更（１）
①
上部メニューから
【新規作成】をクリックします
②
既存ポリシー編集の場合、
一覧から該当ポリシーをダブルクリックします
定義したアドレスオブジェクト・グループを用いて、ポリシーを設定します
左のメニューから
【ポリシー&オブジェクト】→【IPv4ポリシー】
をクリックします。

## Slide 17: ２．FWポリシーの設定 FWポリシーの作成・変更（２）
③
※設定内容はサンプルです
セキュリティプロファイルは、 原則として左の通り設定してください。
必要に応じて各項目を入力・変更し、
【OK】をクリックします
例）送信元のPCを増やす変更の留意点
FWポリシーを編集しなくとも、アドレスグループに PCのアドレスオブジェクトを追加することで対応 可能です。
※ユーザPCといったアドレスグループが作成されていることが前提となります

## Slide 18: ２．FWポリシーの設定 サービスの作成・変更（１）
事前に定義されていないサービス／プロトコルを追加することも可能です。
①
②
上部メニューから
【新規作成】→【 サービス】
をクリックします
左のメニューから
【ポリシー&オブジェクト】→【サービス】
をクリックします。
本機能は、あらかじめ定義されたサービス(HTTP, FTPなど)ではなく、独自のサービスを使う場合に利用します。

## Slide 19: ２．FWポリシーの設定 サービスの作成・変更（２）
③
必要に応じて各項目を入力・変更し、
【OK】をクリックします
宛先ポートは範囲で指定することも可能です。

## Slide 20: ３．申請

## Slide 21: ３．申請 FWルールの変更の流れ
各部場 | UTM運用ベンダ | IT統括部
通信要件の変更要求発生
事前相談
①ポリシー設計（設計シートの更新）
事前相談
②制御システム外部ネットワーク接続申請
申請内容の確認・承認
ポリシー変更作業
FWルールを変更する場合、申請を行い承認を受けたうえで実施してください。

## Slide 22: ３．申請① ポリシー設計（設計シートの修正・更新）（１）
UTMデザインシート
構築時にお渡しした、上記のUTMデザインシートを適切に維持更新していただくようお願いします。

## Slide 23: ３．申請① ポリシー設計（設計シートの修正・更新）（２）
例１ Pingが通るように許可プロトコルを追加する
FWポリシーのシートで、ルールの修正を行います。
Pingが通るように、
”ALL_ICMP”を追加します
※変更申請の際に変更箇所が分かるように、上記のように色付け等をお願いたします。

## Slide 24: ３．申請① ポリシー設計（設計シートの修正・更新）（３）
例２ バックアップサーバを構築してFTP通信を許可する
FWポリシーのシートで、新しいルールを追加します。
新しいルールを
1行追加します
※変更申請の際に変更箇所が分かるように、上記のように色付け等をお願いたします。

## Slide 25: ３．申請① ポリシー設計（設計シートの修正・更新）（４）
例３ 送信元となる標準PCを1台追加する
アドレスのシートで、追加するPCのアドレスオブジェクトを作成します。
アドレスグループのシートで、作成したアドレスオブジェクトを追加します。
アドレスグループを用いたルールが作成済みであれば、FWポリシーの修正は不要です。
アドレスオブジェクト
を追加します
このようなケースでは、
FWポリシーの修正は不要です
作成したアドレスオブジェクトを
アドレスグループに追加します
※変更申請の際に変更箇所が分かるように、上記のように色付け等をお願いたします。

## Slide 26: ３．申請① ポリシー設計（設計シートの修正・更新）（５）
改版履歴の更新
デザインシートを更新した場合、改版履歴に更新内容を記入をお願いいたします。（変更申請の際、IT統括部にて変更内容を確認する際の参考にさせていただきます）
版数のあげ方について、特にルールはございませんので、適宜対応ください。
更新内容が分かるように
記載してください。
※変更申請の際に変更箇所が分かるように、上記のように色付け等をお願いたします。

## Slide 27: ３．申請② 制御システム外部ネットワーク接続申請の実施
FWルールを変更する場合、申請を行い承認を受けたうえで実施してください。
■イントラTOP＞IT統括部＞情報セキュリティ管理システム
・情報セキュリティ管理システム http://info-sec.dc.asahi-kasei.co.jp/isa/common/menu.php
「制御システム外部ネットワーク接続申請」より実施してください。
※添付資料として「UTMデザインシート」を使用する場合、「ネットワーク構成図」「FWポリシー表」に同ファイルを選択・登録してください。

## Slide 28: ３．申請② 制御システム外部ネットワーク接続申請の申請マニュアル
申請画面上部の「説明資料」ボタンからマニュアルをダウンロードすることができます。
制御システム外部ネットワーク接続申請の申請マニュアルは、申請画面よりダウンロードすることができます。申請する際の参考にしてください。

## Slide 29: 問い合わせ先

## Slide 30: 問い合わせ先
代表組織 制御システムセキュリティ <ics_security@om.asahi-kasei.co.jp>
質問や相談事項がある場合は以下の代表組織にメールを送付ください。