## Slide 1
 |  |  | 起こりやすさ(L) |  |  | 
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
影響・結果の重大さ(S) |  | 4 | C | B | A | A
 |  | 3 | D | C | B | B
 |  | 2 | D | D | C | B
 |  | 1 | D | D | D | C
起こりやすさ(対象プラントで)： L | 
4 | 1年に1回以上発生の可能性あり。
3 | 数年に1回発生の可能性あり。
2 | 30年(プラント寿命)に1回発生の可能性あり。
1 | まず発生しない。
影響・結果の重大さ： S | 
4 | 機器破損し、火災、爆発、流出等の可能性あり。
3 | 機器破損(漏洩はあるが、火災、爆発なし)。
2 | 品質低下、運転停止等により生産機会損失。
1 | 運転、安全上に大きな問題なし。
リスクとの対応： R | 
4 | 許容できない。 ランクC以下に下げる(至急)
3 | 望ましくない。 ランクC以下に下げる
2 | 条件付きで許容。 運転手順書、緊急対応手順書等に反映
1 | 許容できる。 更なる対策は不要